Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 137/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POJAZDU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU C

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | NADWOZIE |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami lub profilami (np. tłoczonymi) z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | DMC do 3,5 t |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej. Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki. |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |
|  | Furgon-lakier w kolorze białym |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |
| 4. | Długość przedziału medycznego min.3,25m |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,75m, kieszenie na tylnych drzwiach |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |
| 10 | Częściowo przeszklona przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej. (wymaga się wyposażenia przegrody w drzwi zamykane/otwierane mechanicznie) |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego łącznie z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, wyposażenia technicznego (łom, łopata), Dopuszcza się by miejscem mocowania ww. sprzętu i wyposażenia (za wyjątkiem butli tlenowych i wyposażenia technicznego) był przedział medyczny |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny nadokienne |
| 15 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |
| 16 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem, |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy |
| 18 | Światła boczne pozycyjne |
| 19 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |
| 20 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. Czujniki parkowania tylne. |
| 21 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon, |
| 24 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |
| 25 | Przednie reflektory biksenonowe lub typu LED, światła do jazdy dziennej typu LED, reflektory przeciwmgielne, funkcja doświetlania skrętu realizowana przez światła dzienne lub reflektory przeciwmgielne, |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |
| 27 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |
| 28 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |
| 30 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: |
|  | sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) |
|  | sterowanie układem klimatyzacji i ogrzewania przedziału medycznego |
|  | sterowanie układem wentylacji przedziału medycznego |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów |
|  | sterowanie sygnalizacją świetlno-dźwiękową |
| 31 | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V |
| 33 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami i konfiguracją ambulansu. |
| II. | SILNIK |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |
| 2 | Silnik o pojemności min. 2000 cm³ |
| 3 | Silnik o mocy min. 120 KW |
| 4 | Moment obrotowy min. 380 Nm |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna |
| 2. | Napęd na koła przednie lub tylne |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |
| 8. | Asystent bocznego wiatru i utrzymania pasa ruchu |
| 9. | Asystent ruszania pod górę, |
| V. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . Zwiększony nacisk na oś przednią. |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. Moc grzewcza 2000 W. |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej pkt. 4.5.5.1. |
| 4. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę (typu wodnego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . |
| 5 | Otwierany szyber – dach, pełniący dodatkowo funkcję wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 900 mm x 500 mm. |
| 5 | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789+A2:2015-01 pkt. 4.5.5.2. lub równoważnej. |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m f) inwerter (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny 230V (prąd w sinusie) o mocy min. 1000W |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”. Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut lub lampy kierunkowe; sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |
| 2 | W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut lub lampy kierunkowe; sygnalizacja świetlna ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |
| 5 | Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 65 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund lub sygnalizacja pneumatyczna (trąbki z zabezpieczeniem tj. osłoną z blachy nierdzewnej) |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach przednich |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę wszystkie ze źródłem światła LED. |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia), |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A2:2015-01 pkt. 4.5.6 lub równoważnej oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych typu LED, dodatkowe oświetlenie nocne |
|  | 2) oświetlenie skupione regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (blat na wysokości 100 cm ± 5 cm), min. trzy szuflady miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek.. przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu |
| 3 | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością) : min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3 lub równoważnej. Jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w podłokietnik oraz system przesuwu, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, uchwyt na dwie butle tlenowe o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego sterowanie układem wentylacji przedziału medycznego wyświetlający aktualną datę, czas, temperaturę wewnątrz przedziału medycznego oraz temperaturę na zewnętrz pojazdu |
|  | Za fotelem przesuwnym (na prawej ścianie) miejsce mocowania (szafka lub uchylny/otwierany uchwyt) na plecak ratunkowy |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną): min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3 lub równoważnej, szyny wraz z pięcioma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego). szafa z pojemnikami uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, |
| 4 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. Mocowane w suficie |
| 5 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |
| 6 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA , b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. Reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |
| 7 | Przygotowanie przedziału medycznego pod montaż instalacji próżniowej |
| 8 | Laweta (podstawa pod nosze główne), posiadająca mechaniczny przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu i automatycznym obniżeniem umożliwiającym wjazd noszy na lawetę |
| 9 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |
| 10 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |
| 3 | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach: |
|  | a) zakres częstotliwości 136-174 Mhz |
|  | b) polaryzacja pionowa |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |
|  | e) odporność na działanie wiatru 55 m/s |
|  | f) Dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego. (klapa rewizyjna) |
| 4 | Radiotelefon analogowo – cyfrowy przewoźny powinien być zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiającego oraz współpracować z ICOM IC-F5062D z GPS Możliwość pracy w trybie cyfrowym i analogowym z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. Obsługa jednego ze standardów cyfrowych NXDN, Ilość kanałów: min. 128, Wyświetlacz LCD min. 2 wiersze po 12 znaków, Moc wyjściowa nadajnika programowana w zakresie 1- 25 W, Moc wyjściowa akustyczna min. 3 W, Panel rozłączny, Obsługa SelectV, Wbudowany odbiornik GPS lub zewnętrzny odbiornik GPS, Możliwość maskowania korespondencji w trybie analogowym i cyfrowym, Zakres temperatury pracy: -25°C ÷ +55°C, Odporność na wilgotność i pył: IP54, Odporność na warunki środowiskowe: MILSTD810. Radiotelefon przewoźny musi zawierać akcesoria: Mikrofonogłośnik przewodowy z klawiaturą alfanumeryczną Kabel zasilający, Zestaw montażowy. Wymagania uzupełniające: radiotelefony muszą być zgodne z zasadniczymi oraz szczegółowymi wymaganiami, co potwierdza certyfikat zgodności wydany producentowi przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta lub importera, parametry urządzeń muszą być zgodne z wymaganiami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej określonymi w normach ETSI 301 489-1 w zakresie bezpieczeństwa z normą EN 60950-1. W przedziale medycznym głośnik i mikrofon umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej. |
| 5 | Sterownik pojazdowy GPS z modemem GPRS z zewnętrznymi antenami GPS i GPRS oraz własnym niezależnym zasilaniem o następujących parametrach: 7 wejść logicznych , umożliwiających kontrolę sygnałów logicznych i zasilających na pojeździe na którym zainstalowany jest sterownik. Każde z wejść może być skonfigurowane jako informacyjne lub alarmowe 4 wejścia analogowe, służące do kontroli sygnałów analogowych. Dodatkowo sygnały z tych wejść mogą być uśredniane z okresem ustalonym w pliku konfiguracyjnym przesyłanym z Bazy. Kontroli może podlegać ilość paliwa (czujnik hydrostatyczny), temperatura, napięcie, itp. 4 wejścia liczące, umożliwiające podłączenie sygnałów cyfrowych informujących o przebytej drodze, prędkości obrotowej silnika, zużytym paliwie (przepływowy miernik zużycia paliwa). Istnieje możliwość konfiguracji poziomu sygnału dla każdego z wejść 2 wejścia logujące typu DALLAS, umożliwiające podłączenie dwóch czytników tzw. Pastylek DALLAS. Pastylki te mogą identyfikować kierowcę, pasażera lub np. przyczepę wyjście przekaźnikowe, wewnętrzny przekaźnik uniwersalny interfejs RS-485 wejście anteny GPS, złącze umożliwiające podłączenie zewnętrznej, aktywnej anteny GPS odbierającej sygnały z satelitów wejście anteny GSM, złącze do podłączenia zewnętrznej pasywnej anteny GSM wejście zewnętrznego akumulatora napięcie zasilania - 11 ÷ 14 V lub 20 ÷ 28 V DC możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą GPRS Wymagania dodatkowe: homologacje i certyfikaty dopuszczające do używania na terenie Unii Europejskiej w przypadku braku zasięgu sieci GSM i niemożliwości transmisji danych sterownik GPS powinien rejestrować w wewnętrznej pamięci parametry pojazdu przez minimum 24 godziny niezależne zasilanie umożliwiające działanie niezależnie od przerw w działaniu akumulatora pojazdu przez minimum 8 godzin dane z urządzeń rejestrujących (GPS), zlokalizowanych w pojazdach muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane mają być przekazywane na bieżąco w momencie zarejestrowania czasu minimalnego zapisu np. 20 sek. i/lub dystansu np. 200 m. Każdy z dwóch wymienionych parametrów musi być dowolnie konfigurowany przez Zamawiającego. Terminal statusów z wyświetlaczem graficznym LCD o przekątnej min. 8 cali i ekranem dotykowym, współpracujący ze sterownikiem pojazdowym GPS. Graficzny terminal statusów spełniający następujące wymagania i funkcje: posiada własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych pracuje jako nawigacja samochodowa i ma wczytaną mapę Polski automatycznie wyznacza trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora posiada możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów umożliwia przesłanie zdefiniowanych statusów określających wykonywane w danej chwili czynności Pozostałe warunki : system GPS posiada dostęp do publicznej sieci Internet pojazd musi być widoczny w systemie GPS Monitor – SMOK, który jest w posiadaniu Zamawiającego sterownik GPS jak i terminal statusów powinny być zgodne z systemem posiadanym przez Zamawiającego oraz współpracować z używanym oprogramowaniem należy zapewnić łatwy dostęp do sterownika pojazdowego GPS z modemem GPRS z kartą SIM, montaż, konfiguracja oraz sposób podłączenia wejść powinny być przeprowadzone po konsultacjach z Zamawiającym. Należy dołączyć schemat podłączenia sterownika do instalacji elektrycznej ambulansu |
| 6 | Instalacja do systemu SWD PRM (tablet, drukarka, moduł pozycjonowania GPS ambulansu, inne) z dodatkowymi uchwytami (elementami) umożliwiającym montaż stacji ładowania tabletu, montaż stacji dokującej do tabletu wraz ze stacją dokującą oraz uchwyt do montażu drukarki. Całość wyposażona w instalację podłączeniową umożliwiającą zasilanie tabletu oraz drukarki, a także umożliwiającą drukowanie za pomocą kabla. Dodatkowa instalacja ma zawierać moduł pozycjonowania GPS wraz z antenami. Dodatkowe elementy (uchwyty) przebadane na przeciążenia 10g – do oferty dołączyć potwierdzenie wykonania badań 10g (4.5.9 i 5.4 normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej) przez jednostkę notyfikowaną |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |
| 7 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |
| 8 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |
| 9 | Ambulans wyposażony w ogumienie letnie. |
| 10. | Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami do systemu SWD PRM. Ambulans wyposażony w zamontowaną w kabinie kierowcy stację dokującą do tabletu oraz w zamontowany w przedziale medycznym uchwyt do drukarki (tablet i drukarka w posiadaniu Zamawiającego) |
| XIV. | GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez z limitu km |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |
| 3. | Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | NOSZE GŁÓWNE – SZT. 1 |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |
|  | Z możliwością montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej . |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |
|  | składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy oraz dodatkowo chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia pacjentów o znacznej wadze tzw. bariatrycznych |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |
|  | cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy i wieszak kroplówki |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg; |
|  | nosze główne - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy aktualnej PN-EN 1865-1: 2012 lub normy równoważnej; |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – SZT. 1 |
|  | z systemem niezależnego składanego i rozkładanego podwozia przedniego i tylnego umożliwiającego łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu, bez konieczności dźwigania noszy przez personel przy załadunku do ambulansu; |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |
|  | regulacja wysokości na min siedmiu poziomach; |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce , transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego, |
|  | z blokadą umożliwiającą przenoszenie zestawu ze złożonym podwoziem tzn. bez możliwości opuszczenia go do dołu bez zwolnienia blokady |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg; |
|  | Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualna normą PN-EN 1865-1: 2012 lub normy równoważnej; |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą , |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału; |
|  | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym |
|  | transporter noszy głównych - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1: 2012 lub normy równoważnej. |